/OT/13			Ing.Gavlas/360			28.1.2014

VÝZVA

více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Na tuto výzvu se vztahuje ustanovení §12, odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Most Buchenwaldská – zábradlí a protidotykové ochrany

- Název a předmět zakázky

Nový nátěr kovového zábradlí na obou stranách a výměna protidotykových zábran na mostě M 31 přes trať ČD v Buchenwaldské ulici v k.ú. Rybáře dle přiloženého výkazu výměr.

- Plnění zakázky

Práce na zábradlí a protidotykových zábranách se budou provádět dle TNŽ 34 31 09 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti (v příloze odstavec 6.4.3)

Rozměry jednotlivých rámů zůstanou jako stávající – 2m(výška) x 1m(délka). Stejně tak umístění zůstane stávající (zábrana musí zasahovat min. do vzdál. 2,25m od trakčního vedení nebo ke sběrači proudu hnacího vozidla). Doporučuje se vyrobit nové zábrany s parametry profilů a s výplní takové, jak je stávající v současné době na mostě. Tím bude stejné jejich upevnění na stávající zábradlí a odpadne posuzování na zatížení. V příloze ČSN 73 6223 na protidotykové zábrany  ( odstavec 5.2.2, 5.5.). Výplň  síť s rozměrem oka max 12,5mm a průměr drátu min 1,5mm.

- Požadované doklady k nabídce

Níže uvedené doklady musí být součástí nabídky v etapě otevírání obálek. Jejich nedoložení je důvodem k nepostoupení do etapy hodnocení cenových nabídek.

  - Krycí list nabídky

  - Doložit autorizaci stavbyvedoucího, který bude zabezpečovat odborné vedení stavby

  - Výpis z obchodního rejstříku

  - Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (zejména živnostenské oprávnění )

  - Minimální požadovaná záruka na dílo 5 let (60 měsíců)

- Způsob zpracování nabídkové ceny

Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato výzva a dále její veškeré přílohy.

Cena bude uvedena v Kč bez i včetně DPH.

Zhotovitel si zajistí potřebné dopravní značení, případné vytyčení inženýrských sítí na vlastní náklady a tyto případné náklady zahrne do nabídkové ceny.

Nabídka ceny zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, včetně těch, které případně nejsou v zadávacích podmínkách obsaženy, ale které lze předpokládat při realizaci stavebních prací, aby dílo bylo provedeno kvalitně a řádně dle požadavků objednatele.

- Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy.

Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem z účtu zadavatele na účet zhotovitele a bude uskutečňován na základě předložených faktur, které budou vystaveny na základě skutečně provedených prací a budou potvrzeny odpovědným zástupcem zadavatele.

Splatnost faktur činí 21 dní ode dne doručení zadavateli.

- Kritéria pro zadání zakázky

Základním kritériem pro zadání (hodnocení) zakázky je nejnižší nabídková cena

- Místo plnění

- Buchenwaldská ulice-most přes trať ČD v městské části Karlovy Vary -Rybáře

- Přesné označení začátku a konce úseku bude provedeno při předání stavby.

- Doba plnění zakázky

V době výluky – 1.traťová kolej od 1.4.2014 do 4.4.2014.

2. traťová kolej od 7.4. 2014 do 9.4.2014

obě     7.45-18.45 hod

Všechny nutné práce nad uvedenou traťovou kolejí.

Dokončení zakázky nejpozději však do 30.4.2014

- Doba, místo a forma pro podání nabídek

Nabídky mohou uchazeči předložit osobně do podatelny, nebo zasílat písemně

do 21.2.2014 do 10,00 hod.

Následně bude provedeno vyhodnocení došlých nabídek. Obálky budou označeny:

„Veřejná zakázka –most Buchenwaldská,zábradlí a protidotykové ochrany– neotvírat“

- Práva zadavatele

- zadavatel si vyhrazuje právo:

  - odmítnout všechny předložené nabídky a nepodepsat SoD s žádným uchazečem

  - změnit zadávací podmínky

  - zrušit zadávací řízení

  - nevracet uchazečům podané nabídky

  - neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení

  - změnit termín plnění a rozsah plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích a na efektivnosti jejich vynakládání případně při změně termínu výluky.

Odpovědné osoby:

Ing. Eva Pavlasová – vedoucí OT		-353 118 242, e.pavlasova@mmkv.cz

Ing.Luboš Gavlas			-353 118 360, l.gavlas@mmkv.cz

Ing. Eva Pavlasová

vedoucí odboru technického