# TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Identifikační údaje

1.1 Stavba			:    	KARLOVY VARY - PŘESTAVBA STAVENIŠTĚ GARÁŽÍ

NA VEŘEJNÉ ZPEVNĚNÉ PARKOVIŠTĚ  P.P.Č. 399/70

V K. Ú. RYBÁŘE (ČANKOVSKÁ)

Stavební objekt		: 	SO 101 Parkoviště

kraj		:	Karlovarský

okres			:	Karlovy Vary

obec                		:	Karlovy Vary

katastrální území		:	Karlovy Vary – Rybáře

Budoucí správce		:	Město Karlovy Vary

1.2 Objednatel:

Název a adresa:		Statutární město Karlovy Vary

Odbor investic Magistrátu města Karlovy Vary

Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

1.3 Investor:		Statutární město Karlovy Vary

Odbor investic Magistrátu města Karlovy Vary

Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

1.4 Zhotovitel dokumentace:

Název a adresa projektanta: PONTIKA s.r.o.

Štúrova 15, 360 04 Karlovy Vary

IČ: 26342669

kancelář:  Sportovní 4, 360 09 K. Vary

tel.: 353 228 240, 353 229 499

živnostenské oprávnění:

-projektová činnost ve výstavbě

-výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3

živnostenského zákona

Projektanti:

Ing. Jiří Oboznenko

Ing. Olga Havlíková (č. autorizace 0300922)				Ing. Jan Procházka

- Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Před započetím zemních prací bude provedena demolice svislých konstrukcí garáží. Vodorovné betonové desky budou zachovány.

Z důvodu snížení hlukové zátěže a snížení nákladů bude vybudován hutněný zemní val. Ten bude vysoký cca 1,6m nad ulicí Železniční se svahy ve spádu 1:1,5. Val bude ohumusován a osázen keři a dřevinami pro zvýšení stability.

Základní rozměry parkovacího stání parkoviště jsou 2,5m*5,0m. Parkoviště bude rovněž obsahovat 6 zvětšených stání pro osoby ZTP a 6 stání pro automobily skupin N1.

Výstavba si vyžádá výškovou úpravu dvou kanalizačních šachet.

V místech betonových panelů bude jako podkladní materiál pro parkoviště použita nepropustná zemina, která zamezí pronikání vody k panelům.

V jižní části bude vybudován přístupový dlážděný bezbariérový chodník s klopením 1,0% vlevo, lemovaný zahradními obrubníky (pravý bude převýšen +6cm, levý bude zapuštěný). Chodníková hrana naproti vyústění nového chodníku bude upravena tak, aby splňovala pravidla bezbariérového řešení. Pro snadný přístup k parkovišti budou v západní části zbudována 3 schodiště se zábradlím.

- Přehled výchozích podkladů a průzkumů

- Osobní pochůzka v terénu

- Zjištění vlastnických vztahů

- Podrobná fotodokumentace pořízená projektantem

- Geodetické zaměření území (Ing. J. Tomandlová 2012) včetně katastrální mapy

- Průzkum inženýrských sítí

- Dokumentace pro územní řízení (Pontika s.r.o.)

- Související stavební objekty

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 801 Sadové úpravy

# Související objekty jsou patrné z Koordinační situace.

- Návrh konstrukce vozovky

Asfaltové parkoviště:

Vozovka D1-N-4, TDZ  VI, podloží uvažováno PIII:

asfaltový beton pro obrusnou vrstvu			ACO 16 	60 mm

spojovací postřik					PS-E

penetrační makadam hrubý				PMH		100 mm

štěrkodrť						ŠDB		200 mm

zhutnění na pláni 						    min. 30 Mpa

celkem							 	   min. 360 mm

PMH a ŠD můžou být nahrazeny vrstvami z R-mat. dle TP 208.

Chodníky:

Vozovka D2-D-1, TDZ  CH, podloží uvažováno PII:

dlažba							DL	 	60 mm

Lože							L		30 mm

štěrkodrť						ŠDB		150 mm

zhutnění na pláni 						    min. 30 Mpa

celkem							 	   min. 240 mm

- Režim povrchových vod, zásady odvodnění

Parkoviště bude zpevněné, z asfaltových vrstev. Odvodnění bude řešeno příčným a podélným spádem do 3,0%. Povrch parkoviště bude odvodněn částečně 3 vpustmi do dešťové kanalizace a částečně do vsakovacího příkopu (rýha s výplní z kameniva vhodné frakce), stejně jako voda z pláně. Vsakovací příkop bude sveden do vsakovací jámy průřezu 1,5x1,5m, s hloubkou 3,0m pod niveletou Severní ulice.

- Návrh dopravních značek, dopravní zařízení

Jako trvalé dopravní značení bude použito dopravních značek 2x(IP12+E7b+E1) a IP11a. Značka P4 bude nahrazena značkou P6. Na Železniční ulici bude obnoveno vodorovné dopravní značení – odbočovací pruh vlevo. Parkovací stání budou rovněž oddělena vodorovným DZ. V místech vyhrazených parkovacích míst bude použito 6x znaku ZTP.

- Podmínky a požadavky na postup výstavby

Stavba se provádí v blízkosti souvislé obytné zástavby, a proto musí zhotovitel stavby postupovat s pracemi ohleduplně, aby stavba neobtěžovala hlukem a prašností nad nezbytně nutnou míru. Dále je nutné po celou dobu výstavy provádět taková opatření a zvolit takový postup, aby byl zachován přístup vozidel Integrovaného záchranného systému do přilehlých objektů. Veškeré zabudované materiály budou splňovat požadavky norem ČSN, zákonů ČR a rezortního systému jakosti Ministerstva dopravy ČR (Technické podmínky, Technické kvalitativní podmínky).

- Vazba na případné technologické vybavení

Změna technologie výstavby je možná podle technologického vybavení vybraného dodavatele stavby po odsouhlasení projektantem a investorem.

- přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Konstrukce vozovky byla navržena podle TP 170.

- Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba splňuje požadavky vyhlášky 398/2009. Jsou dodrženy zejména maximální příčné a podélné spády, počty a rozměry vyhrazených stání, vodící linie, signální a varovné pásy, maximální výškové nerovnosti, aj.

Příloha č. 1	Harmonogram výstavby

Vypracoval Ing. Jiří Oboznenko